## Slide 1
Unit 3
布尔代数的应用、最小项、最大项展开式
李琼
计算机科学与技术学院
哈尔滨工业大学

## Slide 2
布尔代数的应用
最小项、最大项展开式
不完全给定函数

## Slide 3
已知 —— 设计要求
求 —— 逻辑图
组合逻辑设计的一般步骤：
设计要求→ 真值表/表达式
→ 表达式 /卡诺图
→ 化简的表达式
→ 符合设计要求的表达式
→ 逻辑图
布尔代数的应用——组合逻辑设计

## Slide 4
逻辑设计目标
  实现逻辑功能
  满足主要性能指标
  综合考虑各项因素：
  大小、功耗、价格、可靠性、易实现、易维修、美观等
注：设计不唯一，最佳设计方案随新技术的不断推出而变化
布尔代数的应用——组合逻辑设计

## Slide 5
布尔代数的应用——组合逻辑设计
步骤：
设计要求→ 真值表/表达式
→ 表达式 /卡诺图
→ 化简的表达式
→ 符合设计要求的表达式
→ 逻辑图

## Slide 6
Mary watches TV if it is Monday night and she has finished her homework.
逻辑关系
F =1：看电视； F =0：不看电视。
A =1: 是周一晚上; A =0：不是周一晚上。
B =1：完成作业; B =0： 没完成作业。
定义:
F =A• B
例：
组合逻辑设计——文字描述的功能转换为真值表/表达式
A B F
0 0 0
0 1 0
1 0 0
1 1 1
真值表

## Slide 7
布尔代数的应用——组合逻辑设计
步骤：
设计要求→ 真值表/表达式
→ 表达式 /卡诺图
→ 化简的表达式
→ 符合设计要求的表达式
→ 逻辑图
两种标准的表达式：
标准与或式 (minterm expansion)
标准或与式 (maxterm expansion)

## Slide 8
逻辑函数的表示方法
逻辑表达式
逻辑图
真值表
卡诺图
布尔代数的应用——组合逻辑设计

## Slide 9
表达式
真值表
① 写出标准与或式（乘积之和）
关注输出值为1的所有输入取值组合
组合逻辑设计——根据真值表写出表达式
AB C F
0 0 0 0
0 0 1 0
0 1 0 0
0 1 1 1
1 0 0 0
1 0 1 1
1 1 0 1
1 1 1 1
真值表

## Slide 10
AB C F
0 0 0 0
0 0 1 0
0 1 0 0
0 1 1 1
1 0 0 0
1 0 1 1
1 1 0 1
1 1 1 1
真值表
√
√
√
√
F=ABC+ABC+ ABC+ABC
输入取值组合中
1——原变量
0——反变量
组合逻辑设计——根据真值表写出表达式
① 写出标准与或式（乘积之和）
关注输出值为1的所有输入取值组合
表达式
真值表

## Slide 11
F=（A+B+C) • (A+B+C) • (A+B+C) • (A+B+C)
AB C F
0 0 0 0
0 0 1 0
0 1 0 0
0 1 1 1
1 0 0 0
1 0 1 1
1 1 0 1
1 1 1 1
真值表
√
√
√
√
表达式
真值表
②写出标准或与式（和之积）
关注输出值为0的所有输入取值组合
输入取值组合中
0——原变量
1——反变量
组合逻辑设计——根据真值表写出表达式

## Slide 12
某电路有三个输入端A, B, C, 当ABC ≥011时，输出 f = 1 ，否则 f = 0.
例：
布尔代数的应用——组合逻辑设计例子
步骤：
设计要求→ 真值表/表达式
→ 表达式 /卡诺图
→ 化简的表达式
→ 符合设计要求的表达式
→ 逻辑图

## Slide 13
A
B
C
f
某电路有三个输入端A, B, C, 当ABC ≥011时，输出 f = 1 ，否则 f = 0.
① 设计要求→ 真值表
布尔代数的应用——组合逻辑设计例子
例：

## Slide 14
f = A'BC + AB'C' +AB'C + ABC' +ABC
② 真值表→ 表达式
③ → 最简表达式
f = A'BC + AB'C' +AB'C + ABC' +ABC
④ → 逻辑图
A
B
C
f
布尔代数的应用——组合逻辑设计例子
= A'BC + AB' + AB
= A'BC + A = BC + A

## Slide 15
布尔代数的应用
最小项、最大项展开式
不完全给定函数

## Slide 16
最小项、最大项展开式
最小项、最大项的概念
如何根据真值表写最小项、最大项展开式
最小项、最大项的特性
如何将逻辑函数转换为最小项、最大项展开式
和最小项、最大项展开式之间的转换

## Slide 17
最小项和最大项
n个变量组成的最小项：是一个与项（包含n个变量）
n个变量组成的最大项：是一个或项（包含n个变量）
每个变量或者以原变量的形式、或者以反变量的形式出现，并且只出现一次。
n个变量能组成的最小（大）项的个数是 2n

## Slide 18
真值表的第 i 行对应的 最小项（minterm） 记为 mi (i 通常用十进制表示).
最大项 （maxterm） 记为 Mi.
最小项和最大项
Mi = mi′（最大项与最小项互补）

## Slide 19
最小项、最大项展开式
最小项、最大项的概念
如何根据真值表写最小项、最大项展开式
最小项、最大项的特性
如何将逻辑函数转换为最小项、最大项展开式
和最小项、最大项展开式之间的转换

## Slide 20
Minterm expansion: :标准与或式
F=ABC+ABC+ABC+ABC
011 101 110 111
= m3 + m5 + m6 + m7
= Σ m ( 3 , 5 , 6 , 7 )
例：
Minterm list: list of 1
最小项表达式
A B C | F | 
000 | 0 | 1
001 | 0 | 1
010 | 0 | 1
011 | 1 | 0
100 | 0 | 1
101 | 1 | 0
110 | 1 | 0
111 | 1 | 0
A B C | F | 
000 | 0 | 1
001 | 0 | 1
010 | 0 | 1
011 | 1 | 0
100 | 0 | 1
101 | 1 | 0
110 | 1 | 0
111 | 1 | 0

## Slide 21
000 001 010 100
Maxterm expansion: 标准或与式.
F= ( A+B+C) • (A+B+C) • (A+B+C) • (A+B+C)
= M0 • M1 • M2 • M4
= Π M ( 0 , 1 , 2 , 4 )
Maxterm list : list of 0
最大项表达式
例：
A B C | F | 
000 | 0 | 1
001 | 0 | 1
010 | 0 | 1
011 | 1 | 0
100 | 0 | 1
101 | 1 | 0
110 | 1 | 0
111 | 1 | 0
A B C | F | 
000 | 0 | 1
001 | 0 | 1
010 | 0 | 1
011 | 1 | 0
100 | 0 | 1
101 | 1 | 0
110 | 1 | 0
111 | 1 | 0

## Slide 22
最小项、最大项展开式
最小项、最大项的概念
如何根据真值表写最小项、最大项展开式
最小项、最大项的特性
如何将逻辑函数转换为最小项、最大项展开式
和最小项、最大项展开式之间的转换

## Slide 23
① ＝ ＝
②
③
对于任意输入组合，只有一个最小项为
1 (mi ＝1);
对于任意输入组合，只有一个最大项为 0 (Mi ＝0)
最小项、最大项的特性
n 变量的最小项有n个相邻项
n 变量的最大项有n个相邻项

## Slide 24
即n个变量的所有最小项之和恒等于1。
最小项的特性
Notes: 2. 假设i=0, m0=1，则A‘B’C’=1，所以A‘=B’=C’=1，A=B=C=0,
mj中必定包含A，或B，或C, 所以mj=0，所以m0.mj=0.

## Slide 25
最小项的特性
Notes: 2. 假设i=0, m0=1，则A‘B’C’=1，所以A‘=B’=C’=1，A=B=C=0,
mj中必定包含A，或B，或C, 所以mj=0，所以m0.mj=0.
3.

## Slide 26
最小项的特性
Notes: 2. 假设i=0, m0=1，则A‘B’C’=1，所以A‘=B’=C’=1，A=B=C=0,
mj中必定包含A，或B，或C, 所以mj=0，所以m0.mj=0.

## Slide 27
最小项的特性

## Slide 28
最小项的特性
Notes: 2. 假设i=0, m0=1，则A‘B’C’=1，所以A‘=B’=C’=1，A=B=C=0,
mj中必定包含A，或B，或C, 所以mj=0，所以m0.mj=0.

## Slide 29
相邻项：只有一个变量不同
（以相反的形式出现）。
一对相邻项可以消去一个变量。
A B C | F
000 | 0
001 | 0
010 | 0
011 | 1
100 | 0
101 | 1
110 | 1
111 | 1
 | 00 | 01 | 11 | 10
0 | 0 | 0 | 1 | 0
1 | 0 | 1 | 1 | 1
A
BC
最小项的特性
卡诺图
n 变量的最小项有n个相邻项

## Slide 30
即n个变量的所有最大项之积恒等于0。
最大项的特性

## Slide 31
最大项的特性

## Slide 32
最大项的特性

## Slide 33
最大项的特性

## Slide 34
最大项的特性

## Slide 35
A B C | F
000 | 0
001 | 0
010 | 0
011 | 1
100 | 0
101 | 1
110 | 1
111 | 1
最大项的特性
 | 00 | 01 | 11 | 10
0 | 0 | 0 | 1 | 0
1 | 0 | 1 | 1 | 1
A
BC
卡诺图
n 变量的最大项有n个相邻项
相邻项：只有一个变量不同
（以相反的形式出现）。
一对相邻项可以消去一个变量。

## Slide 36
最小项、最大项展开式
最小项、最大项的概念
如何根据真值表写最小项、最大项展开式
最小项、最大项的特性
如何将逻辑函数转换为最小项、最大项展开式
和最小项、最大项展开式之间的转换

## Slide 37
逻辑函数表达式的转换
任何一个逻辑函数，总可以将其 转换成“最小项之和”及“最大项之积”的形式；
常用方法：代数转换法、真值表转换法

## Slide 38
一、代数转换法——最小项展开式
用代数法求一个函数"最小项之和"的形式，一般分为两步：
1. 将函数表达式变换成一般的“与或”式.
2. 反复使用 将非最小项的“与项”扩展为最小项。
如果给出的函数已经是“与或”式，则直接进行第二步。

## Slide 39
解：
例：
一、代数转换法——最小项展开式

## Slide 40
F(A,B,C) = m0+m1+m3+m6+m7
=Σ m(0,1,3,6,7)
解：
例：
一、代数转换法——最小项展开式

## Slide 41
类似地，用代数法求一个函数"最大项之积"的形式，也可分为两步：
1. 将函数表达式转换成一般“或与”式；
如果给出的函数已经是 “或与”式，则可直接进行第二步。
一、代数转换法——最大项展开式
项的“或项”扩展成为最大项。

## Slide 42
例：
解：
一、代数转换法——最大项展开式

## Slide 43
一个逻辑函数的真值表与它的最小项展开式、最大项展开式均存在一一对应的关系。转换步骤：
写出逻辑函数 F 的真值表。
函数 F 的最小项展开式由使 F 取值为 1 的全部最小项之和组成。
函数 F 的最大项展开由使 F 取值为 0 的全部最大项之积组成。
A B C | F
000 | 0
001 | 0
010 | 0
011 | 1
100 | 0
101 | 1
110 | 1
111 | 1
二、真值表转换法

## Slide 44
最小项、最大项展开式
最小项、最大项的概念
如何根据真值表写最小项、最大项展开式
最小项、最大项的特性
如何将逻辑函数转换为最小项、最大项展开式
和最小项、最大项展开式之间的转换

## Slide 45
例：
和最小项\最大项展开式之间的转换

## Slide 46
和最小项\最大项展开式之间的转换

## Slide 47
布尔代数的应用
最大项、最小项展开式
不完全给定函数

## Slide 48
不完全给定函数
1. 无关项（Don’t care terms）——
不可能存在的输入取值组合
虽然所有输入都可能出现，但对于某些输入组合，我们不关心输出是0还是1
A
B
C
F
w
x
y
z
例：
无关项
无关项

## Slide 49
不完全给定函数
2. 不完全给定函数
F =∑m(0, 3, 7) + ∑d(1, 6)
F =∏M(2, 4, 5) • ∏ D(1, 6)

## Slide 50
布尔代数的应用
最大项、最小项展开式
不完全给定函数