## Slide 1
Unit 4
卡诺图
李琼
计算学部

## Slide 2
4. 卡诺图
布尔函数的最简形式
多变量卡诺图
填写卡诺图
卡诺图化简法

## Slide 3
布尔函数的最简形式
使用AND门、OR门来实现一个函数时，实现该函数的代价与所用 逻辑门的个数、输入个数直接相关
F=AB+AC
=AB+AC+BC
= ABC+ABC+ABC+ABC
………..①F1
……….. ②F2
………..③F3
+
F1
+
F3
+
F2
最小代价!

## Slide 4
布尔函数的最简形式
F

## Slide 5
最简表达式标准:
最简表达式不一定唯一 （最小项/最大项表达式是唯一的）
最简表达式的实现代价是相同的（逻辑门的数量相同、输入变量的个数相同）
① 逻辑门的数量最少
② 逻辑门的输入个数最少
布尔函数的最简形式

## Slide 6
布尔函数的最简形式
多变量卡诺图
填写卡诺图
卡诺图化简法
4. 卡诺图

## Slide 7
单元格对应的最小项，按格雷码摆放
任何两个相邻单元格对应的最小项只有一个变量取值不同
1. 两变量卡诺图
相邻单元格的属性
B A | 0 | 1
0 | 0 | 1
1 | 2 | 3
B A | 0 | 1
0 | 0 | 0
1 | 1 | 1

## Slide 8
相邻单元格的属性
2. 三变量卡诺图
BC A | 00 | 01 | 11 | 10
0 | 0 | 1 | 3 | 2
1 | 4 | 5 | 7 | 6

## Slide 9
3. 四变量卡诺图
相邻单元格的属性
CD AB | 00 | 01 | 11 | 10
00 | 0 | 1 | 3 | 2
01 | 4 | 5 | 7 | 6
11 | 12 | 13 | 15 | 14
10 | 8 | 9 | 11 | 10

## Slide 10
相邻单元格的属性
4. 五变量卡诺图
CDE AB | 000 | 001 | 011 | 010 | 110 | 111 | 101 | 100
00 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 | 5 | 4
01 | 8 | 9 | 11 | 10 | 14 | 15 | 13 | 12
11 | 24 | 25 | 27 | 26 | 30 | 31 | 29 | 28
10 | 16 | 17 | 19 | 18 | 22 | 23 | 21 | 20
C = 0
C = 1

## Slide 11
相邻单元格的属性
4. 五变量卡诺图
A = 0
A = 1
DE BC | 00 | 01 | 11 | 10
00 | 0 | 1 | 3 | 2
01 | 4 | 5 | 7 | 6
11 | 12 | 13 | 15 | 14
10 | 8 | 9 | 11 | 10
DE BC | 00 | 01 | 11 | 10
00 | 16 | 17 | 19 | 18
01 | 20 | 21 | 23 | 22
11 | 28 | 29 | 31 | 30
10 | 24 | 25 | 27 | 26

## Slide 12
开关函数的最简形式
多变量卡诺图
填写卡诺图
卡诺图化简法
4. 卡诺图

## Slide 13
真值表
① 已知真值表
② 已知标准与或式
F= Σ m3 ( 3 , 5 , 6 , 7 )
填写卡诺图
ABC | F
0 0 0 | 0
0 0 1 | 0
0 1 0 | 0
0 1 1 | 1
1 0 0 | 0
1 0 1 | 1
1 1 0 | 1
1 1 1 | 1
√
√
√
√
BC A | 00 | 01 | 11 | 10
0 |  |  | 1 | 
1 |  | 1 | 1 | 1

## Slide 14
真值表
① 已知真值表
② 已知标准与或式
F= Σ m3 ( 3 , 5 , 6 , 7 )
填写卡诺图
ABC | F
0 0 0 | 0
0 0 1 | 0
0 1 0 | 0
0 1 1 | 1
1 0 0 | 0
1 0 1 | 1
1 1 0 | 1
1 1 1 | 1
√
√
√
√
BC A | 00 | 01 | 11 | 10
0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 0 |  |  | 
③ 已知标准或与式
F = Π M3 ( 0 , 1 , 2 , 4 )

## Slide 15
F=AB+BC+AC
=
AB(C+C)+BC(A+A)+AC(B+B)
=
ABC+ABC+ABC+ABC+ABC+ABC
111 110 111 011 111 101
填写卡诺图
例：
BC A | 00 | 01 | 11 | 10
0 |  |  |  | 
1 |  |  |  | 

## Slide 16
F=AB+BC+AC
=
AB(C+C)+BC(A+A)+AC(B+B)
=
ABC+ABC+ABC+ABC+ABC+ABC
111 110 111 011 111 101
填写卡诺图
例1：
BC A | 00 | 01 | 11 | 10
0 | 0 | 0 | 1 | 0
1 | 0 | 1 | 1 | 1

## Slide 17
= 0000 + 0001 + 0010 + 0011
+
A
B
F= (
) (C+D)
=
+
A
B
+ (C+D)
=
AB+AB+CD
AB
AB
= 1100 + 1101 + 1110 +1111
CD
= 0000 + 0100 + 1000 + 1100
CD AB | 00 | 01 | 11 | 10
00 |  |  |  | 
01 |  |  |  | 
11 |  |  |  | 
10 |  |  |  | 
例2：

## Slide 18
= 0000 + 0001 + 0010 + 0011
+
A
B
F= (
) (C+D)
=
+
A
B
+ (C+D)
=
AB+AB+CD
AB
AB
= 1100 + 1101 + 1110 +1111
CD
= 0000 + 0100 + 1000 + 1100
CD AB | 00 | 01 | 11 | 10
00 | 1 | 1 | 1 | 1
01 |  |  |  | 
11 |  |  |  | 
10 |  |  |  | 
例2：

## Slide 19
= 0000 + 0001 + 0010 + 0011
+
A
B
F= (
) (C+D)
=
+
A
B
+ (C+D)
=
AB+AB+CD
AB
AB
= 1100 + 1101 + 1110 +1111
CD
= 0000 + 0100 + 1000 + 1100
CD AB | 00 | 01 | 11 | 10
00 | 1 | 1 | 1 | 1
01 |  |  |  | 
11 | 1 | 1 | 1 | 1
10 |  |  |  | 
例2：

## Slide 20
= 0000 + 0001 + 0010 + 0011
+
A
B
F= (
) (C+D)
=
+
A
B
+ (C+D)
=
AB+AB+CD
AB
AB
= 1100 + 1101 + 1110 +1111
CD
= 0000 + 0100 + 1000 + 1100
CD AB | 00 | 01 | 11 | 10
00 | 1 | 1 | 1 | 1
01 | 1 |  |  | 
11 | 1 | 1 | 1 | 1
10 | 1 |  |  | 
例2：

## Slide 21
= 0000 + 0001 + 0010 + 0011
+
A
B
F= (
) (C+D)
=
+
A
B
+ (C+D)
=
AB+AB+CD
AB
AB
= 1100 + 1101 + 1110 +1111
CD
= 0000 + 0100 + 1000 + 1100
CD AB | 00 | 01 | 11 | 10
00 | 1 | 1 | 1 | 1
01 | 1 | 0 | 0 | 0
11 | 1 | 1 | 1 | 1
10 | 1 | 0 | 0 | 0
例2：

## Slide 22
+
(A
C)
F=
• B ( ACD + ACD )
F=
+
A
C
+B ( ACD + ACD )
=
A⊙C
+ABCD+ABCD
AC+AC
=
+ABCD+ABCD
=1010+1011+1110+1111+0000+0001+0100+
0101+1000+0010
CD AB | 00 | 01 | 11 | 10
00 | 1 | 1 | 0 | 1
01 | 1 | 1 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 1 | 1
10 | 1 | 0 | 1 | 1
=0000+0001+0010+0100
+0101+1000+1010+1011
+1110+1111
例3：

## Slide 23
＋
=
•
=
⊕
=
BC A | 00 | 01 | 11 | 10
0 | 1 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 0 | 0 | 0
BC A | 00 | 01 | 11 | 10
0 | 0 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 0 | 0 | 1
BC A | 00 | 01 | 11 | 10
0 | 1 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 0 | 0 | 1
BC A | 00 | 01 | 11 | 10
0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 0 | 0 | 0
BC A | 00 | 01 | 11 | 10
0 | 1 | 0 | 1 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 1
基于卡诺图的逻辑运算

## Slide 24
F
F
BC A | 00 | 01 | 11 | 10
0 | 0 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 1 | 1 | 0
BC A | 00 | 01 | 11 | 10
0 | 1 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 0 | 0 | 1
基于卡诺图的逻辑运算

## Slide 25
布尔函数的最简形式
多变量卡诺图
填写卡诺图
卡诺图化简法
4. 卡诺图

## Slide 26
代数法
卡诺图法——
化简方法
F(A,B,C)= ABC+ABC=BC(A+A)=BC
图形法化简逻辑函数
BC A | 00 | 01 | 11 | 10
0 | 0 | 0 | 1 | 0
1 | 0 | 0 | 1 | 0

## Slide 27
卡诺图化简法
最简与或式（AND-OR ）
最简或与式（OR-AND ）
最简与或非式（AND-OR-NOT ）
从一个卡诺图中可以读取:
化简方法
带无关项的卡诺图化简

## Slide 28
1. 最简与或式
步骤①: 画圈
a).将相邻为1的小方格圈在一起。 (小方格的个数必须为 2m , m=0,1,2…)
b).圈越大越好
c).小方格可以重复使用
相邻: 紧靠在一起的、
行列首尾的、
对称的

## Slide 29
0 1
01
A
B
1 1
0 1
01
A
B
1 1
0 1
01
A
B
1 1
1
二变量卡诺图的典型合并情况
相邻:
紧靠在一起的、行列首尾的、
对称的

## Slide 30
00 01 11 10
01
AB
C
1 1
1 1
AB
00 01 11 10
01
C
1 1 1 1
1 1 1 1
01
AB
C
00 01 11 10
三变量卡诺图的典型合并情况
相邻:
紧靠在一起的、行列首尾的、
对称的

## Slide 31
四变量卡诺图的典型合并情况
相邻:
紧靠在一起的、行列首尾的、
对称的

## Slide 32
五变量卡诺图
A = 0
A = 1
相邻:
紧靠在一起的、行列首尾的、
对称的
DE BC | 00 | 01 | 11 | 10
00 | 0 | 1 | 3 | 2
01 | 4 | 5 | 7 | 6
11 | 12 | 13 | 15 | 14
10 | 8 | 9 | 11 | 10
DE BC | 00 | 01 | 11 | 10
00 | 16 | 17 | 19 | 18
01 | 20 | 21 | 23 | 22
11 | 28 | 29 | 31 | 30
10 | 24 | 25 | 27 | 26

## Slide 33
例：
六变量卡诺图
DEF ABC | 000 | 001 | 011 | 010 | 110 | 111 | 101 | 100
000 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1
001 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 
011 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
010 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1
110 | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 1
111 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 
101 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 
100 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1

## Slide 34
例：
六变量卡诺图
DEF ABC | 000 | 001 | 011 | 010 | 110 | 111 | 101 | 100
000 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1
001 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 
011 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
010 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1
110 | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 1
111 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 
101 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 
100 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1

## Slide 35
Left
Top
变量取值不同——消去
1: 原变量
0: 反变量
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
00 01 11 10
00
01
11
10
AB
CD
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
00 01 11 10
00
01
11
10
AB
CD
步骤② : 每个圈代表一个与项
变量取值相同
观察
1. 最简与或式

## Slide 36
1
1
0
1
1
1
0
0
0
0
1
1
1
0
1
1
00 01 11 10
00
01
11
10
AB
CD
F= AC+AC+BD
步骤 ③: 将所有的与项相加
1. 最简与或式

## Slide 37
 | 0 | 1
00 | 1 | 
01 | 1 | 1
11 |  | 1
10 | 1 | 1
1. 最简与或式
 | 0 | 1
00 | 1 | 
01 | 1 | 1
11 |  | 1
10 | 1 | 1
bc
a
bc
a
表达式可能不唯一

## Slide 38
小结
一个卡诺圈中的小方格满足以下规律：
1）卡诺圈中的小方格的数目为2m, m为整数且 mn;
3） 2m个小方格可用(n-m)个变量的"与项"表示, 该"与项"由这些最小项中的相同变量构成。
2） 2m个小方格含有m个不同变量和(n-m)个相同变量;
4）当m=n时,卡诺圈包围整个卡诺图,可用1表示，即n个变量的全部最小项之和为1。

## Slide 39
五变量卡诺图
F = f (ABCDE)
A = 0
A = 1
DE BC | 00 | 01 | 11 | 10
00 | 0 | 1 | 3 | 2
01 | 4 | 5 | 7 | 6
11 | 12 | 13 | 15 | 14
10 | 8 | 9 | 11 | 10
DE BC | 00 | 01 | 11 | 10
00 | 16 | 17 | 19 | 18
01 | 20 | 21 | 23 | 22
11 | 28 | 29 | 31 | 30
10 | 24 | 25 | 27 | 26

## Slide 40
0
1
0
0
1
0
0
1
1
0
1
1
0
0
1
1
00 01 11 10
00
01
11
10
BC
DE
F= Σ m( 0,1,4, 5 , 6 , 11,12,14,16,20,22,28,30,31 )
10
11
9
8
14
15
13
12
6
7
5
4
2
3
1
0
00 01 11 10
00
01
11
10
BC
DE
26
27
25
24
30
31
29
28
22
23
21
20
18
19
17
16
00 01 11 10
00
01
11
10
BC
DE
A = 0
A = 1
0
0
0
0
1
1
0
1
1
0
0
1
0
0
0
1
00 01 11 10
00
01
11
10
BC
DE
A= 0
A = 1
F=ABD+BDE+ABCD+ABCDE+CE

## Slide 41
DEF
ABC
1
1
1
1
100
1
1
101
1
1
111
1
1
1
1
1
110
1
1
1
1
010
1
1
011
1
1
001
1
1
1
1
000
100
101
111
110
010
011
001
000
F=C’F’
+B’CD’F
+ ACD’F
+ A’BD’EF’
+ A’BDE’F'
+ ABC’DE’
例：
六变量卡诺图

## Slide 42
化简方法
卡诺图化简法
最简与或式（AND-OR ）
最简或与式（OR-AND ）
最简与或非式（AND-OR-NOT ）
从一个卡诺图中可以读取:
带无关项的卡诺图化简

## Slide 43
0
0
0
1
1
0
1
1
00 01 11 10
0
1
A
BC
0
1
1
0
0
1
1
1
0
1
1
1
0
1
1
0
00 01 11 10
00
01
11
10
AB
CD
1
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
1
00 01 11 10
00
01
11
10
AB
CD
2. 最简或与式
步骤 ①: 画圈
a).将相邻为0的小方格圈在一起。 (小方格的个数必须为 2m , m=0,1,2…)
b).圈越大越好
c).小方格可以重复使用
相邻:紧靠在一起的、行列首尾的、对称的

## Slide 44
0
1
1
0
0
1
1
1
0
1
1
1
0
1
1
0
00 01 11 10
00
01
11
10
AB
CD
1
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
1
00 01 11 10
00
01
11
10
AB
CD
2. 最简或与式
Left
Top
变量取值不同——消去
0: 原变量
1: 反变量
步骤② : 每个圈代表一个和项
变量取值相同
观察
B+D
C’+D
B+D’

## Slide 45
0
0
1
0
0
0
1
1
1
1
0
0
0
1
0
0
00 01 11 10
00
01
11
10
AB
CD
F= (A+C) • (A+C) • (B + D)
2. 最简或与式
步骤 ③: 将所有的和项相乘
B+D
A’+C’
A+C

## Slide 46
化简方法
卡诺图化简法
最简与或式（AND-OR ）
最简或与式（OR-AND ）
最简与或非式（AND-OR-NOT ）
从一个卡诺图中可以读取:
带无关项的卡诺图化简

## Slide 47
步骤 ①：读 F的与或式
方法：同于最简与或式，但关注 “0”
步骤②：对F求反
1
1
1
0
0
1
0
0
00 01 11 10
0
1
A
BC
F= AB+BC+AC
F= AB+BC+AC
3. 最简 与或非式

## Slide 48
步骤 ①：读 F的与或式
方法：同于最简与或式，但关注 “0”
步骤②：对F求反
1
1
1
0
0
1
0
0
00 01 11 10
0
1
A
BC
F= AB+BC+AC
F= AB+BC+AC
3. 最简 与或非式

## Slide 49
化简方法
卡诺图化简法
最简与或式（AND-OR ）
最简或与式（OR-AND ）
最简与或非式（AND-OR-NOT ）
从一个卡诺图中可以读取:
带无关项的卡诺图化简

## Slide 50
数据判断与操作: 输入 X is 4-bits BCD8421 code, 若 X≥5, 输出 F=1
F=A+BD+BC
AB CD | 00 | 01 | 11 | 10
00 | 0 | 0 | Φ | 1
01 | 0 | 1 | Φ | 1
11 | 0 | 1 | Φ | Φ
10 | 0 | 1 | Φ | Φ
例1：
带无关项的卡诺图化简

## Slide 51
8421 BCD码转换为余-3码
二进制 W X Y Z | 余-3 码 A B C D | 二进制 W X Y Z | 余-3 码 A B C D
0 0 0 0 | 0 0 1 1 | 1 0 0 0 | 1 0 1 1
0 0 0 1 | 0 1 0 0 | 1 0 0 1 | 1 1 0 0
0 0 1 0 | 0 1 0 1 | 1 0 1 0 | Φ
0 0 1 1 | 0 1 1 0 | 1 0 1 1 | Φ
0 1 0 0 | 0 1 1 1 | 1 1 0 0 | Φ
0 1 0 1 | 1 0 0 0 | 1 1 0 1 | Φ
0 1 1 0 | 1 0 0 1 | 1 1 1 0 | Φ
0 1 1 1 | 1 0 1 0 | 1 1 1 1 | Φ
例2：
带无关项的卡诺图化简

## Slide 52
A=W+XZ+XY
A：
B：
B=XZ+X Y+XYZ
WX YZ | 00 | 01 | 11 | 10
00 |  |  | Φ | 1
01 |  | 1 | Φ | 1
11 |  | 1 | Φ | Φ
10 |  | 1 | Φ | Φ
WX YZ | 00 | 01 | 11 | 10
00 |  | 1 | Φ | 
01 | 1 |  | Φ | 1
11 | 1 |  | Φ | Φ
10 | 1 |  | Φ | Φ
带无关项的卡诺图化简

## Slide 53
C：
D：
D=Z
C=YZ+YZ
WX YZ | 00 | 01 | 11 | 10
00 | 1 | 1 | Φ | 1
01 |  |  | Φ | 
11 | 1 | 1 | Φ | Φ
10 |  |  | Φ | Φ
WX YZ | 00 | 01 | 11 | 10
00 | 1 | 1 | Φ | 1
01 |  |  | Φ | 
11 |  |  | Φ | Φ
10 | 1 | 1 | Φ | Φ
带无关项的卡诺图化简

## Slide 54
C：
D：
D=Z
C=YZ+YZ
WX YZ | 00 | 01 | 11 | 10
00 | 1 | 1 | Φ | 1
01 |  |  | Φ | 
11 | 1 | 1 | Φ | Φ
10 |  |  | Φ | Φ
WX YZ | 00 | 01 | 11 | 10
00 | 1 | 1 | Φ | 1
01 |  |  | Φ | 
11 |  |  | Φ | Φ
10 | 1 | 1 | Φ | Φ
带无关项的卡诺图化简

## Slide 55
布尔函数的最简形式
多变量卡诺图
填写卡诺图
卡诺图化简法
4. 卡诺图